## Slide 1: 1차 프로젝트 결과보고서
보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한
네트워크 및 서버 관리 역량 강화
Team : 취업할래말래
팀장 : 지상
팀원 : 현지, 지형, 혜원, 한얼

## Slide 2: 목차

## Slide 3: 1. 네트워크 구성도

## Slide 4: 네트워크 논리 구성도

## Slide 5: 네트워크 물리 구성도

## Slide 6: 2. 네트워크 구역별 구축 결과

## Slide 7
네트워크 전체 구성도 구축 결과 |  | 
적용 기술 | 사용목적 | 역할
Static Routing | 네트워크 경로를 명확히 통제하고 일관된 트래픽 흐름을 유지 | 일관된 경로 선택과 보안성을 제공
Summary Routing | 같은 경로로 전달되는 네트워크 대역을 supernet하여 라우팅 설정 최소화 | 축약 가능한 네트워크 대역이 같은 경로 이용 시 한 번에 지정 가능
Default Routing | 정의되지 않은 목적지 트래픽을 처리하기 위함 | 알 수 없는 목적지로 향하는 패킷을 지정된 기본 경로를 통해 전달

## Slide 8
구역 |  | 구축 결과 |  |  | 
 |  | R1 |  |  | 
 |  | R3 |  |  | 
 |  | R5 |  |  | 
적용 기술 | 사용목적 |  |  | 장비 | 역할
Frame-Relay | Multipoint를 이용한 네트워크 대역 절약 |  |  | FRSW1 | 각 라우터마다 하나의 회선으로 여러 포트인 것처럼 사용 가능하게 함

## Slide 9
구역 |  | 구축 결과 | 
 |  | CHAP | (Wireshark 캡처)
적용 기술 | 사용목적 | 장비 | 역할
CHAP | 3WAY 인증 방식으로 라우터 간에 확인된 라우터만 연결 | R7, R8 | 해킹동아리에서 경찰서로 이어지는 라우터와 신뢰성 있는 통신 가능
NAT(access-list) | 해킹 동아리 쪽 네트워크 대역이 사설 대역이므로 외부와 통신 시 공인 대역으로 변환하기 위함 | R8 | 사설 네트워크 대역과 공인 네트워크 대역 매핑

## Slide 10
구역 |  | 구축 결과 | 
 |  | SW3 | 
 |  | SW4 | 
 |  | SW10 (Root) | 
적용 기술 | 사용목적 | 장비 | 역할
STP (Spanning Tree Protocol) | 링구조로 연결된 스위치에 패킷이 전달될 무한 루핑 현상 방지 | ESW3 | 스위치의 포트 중에서 우선순위가 낮은 포트를 차단
 |  | ESW4 | 
 |  | ESW10 | 

## Slide 11
구역 |  | 구축 결과 | 
 |  | R2 (DHCP) | 
 |  | R2 (PAT) | 
적용 기술 | 사용목적 | 장비 | 역할
DHCP | 하나의 DHCP서버에서 연결된 각 장비에 자동으로 IP를 할당해주기 위함 | R2 | DHCP서버로서 관제센터 내부PC들의 IP를 주어진 대역에 맞춰 할당
PAT | 내부에서 사용하는 다수의 사설IP를 외부와 통신할 때에는 하나의 공인IP로 변환하여 사용할 수 있도록 함 |  | 관제센터에서 여러명이 각자의 PC로 업무를 하지만, 외부 네트워크 통신시에는 하나의 관제센터 공인IP로 통신

## Slide 12
구역 |  | 구축 결과 | 
 |  | R9 | 
적용 기술 | 사용목적 | 장비 | 역할
SSH | 보안성을 강화한 원격 접속 프로토콜을 적용하여 비밀번호 노출 방지 | R9 | 중학생 해킹동아리에서 비밀번호를 스니핑으로 알아낼 수 있었던 Telnet의 보안취약점을 개선하여 해쉬함수로 암호화된 비밀번호로 원격접속을 구현함

## Slide 13
구역 |  | 구축 결과 |  | 
 |  | SW5 (Server) |  | 
 |  | SW6~9 (Client) |  | 
 |  | SW12 (Trans- parent) |  | 
적용 기술 | 사용목적 | 장비 |  | 역할
VTP | 하나의 Server 장비에서 VLAN을 설정하고, 이 정보를 연결된 Client 스위치에 일괄적으로 적용하기 위함 | SW5 (SERVER) |  | 경찰서 내 각 부서마다 사용되는 VLAN 정보를 생성 및 관리
 |  | SW6~9 (CLIENT) |  | 서버로부터 VLAN정보를 받아 적용함
 |  | SW12 (TRANSPARENT) |  | 같은 VLAN으로 묶이지만 설정은 독립적으로 가능하므로 해당 부서 업무의 무결성을 위함

## Slide 14: 3. 서버 구성도

## Slide 15: 서비스 구성도 기획

## Slide 16: 서버 구성도 기획

## Slide 17: 서버 구축 결과

## Slide 18: 4. 서버 구역별 구축 결과

## Slide 19: 데이터 센터
기획안 |  | 구축 결과
서비스 | iSCSI | 
사용이유 | 각 데이터 센터의 디스크를 원격으로 가져와 중요 데이터를 저장하여 데이터 스토리지 서버가 다운될 경우 백업 을 진행하여 데이터 안정성과 신속한 서비스 복구를 위해서 사용 | 
변경사항 | - | 
변경사유 | - | 

## Slide 20: 데이터 / 스토리지 서버
기획안 |  | 구축 결과
서비스 | NFS, Raid, DB, Quota | 
사용이유 | - NFS : 각 서버의 서비스 운영과 관련된 핵심 설정 파일들을 중앙의 데이터 스토리지에 원격으로 저장하여 안정성을 확보 - RAID 0 : 중앙 데이터 스토리지 서버 이중화를 통해 문제상황 발생 시 신속한 서비스 복구를 제공 - DB : 웹 서버 운영과 관련하여 동적 리소스를 활용 - Quota : 웹 관리 팀원 별 용량을 할당 | 
변경사항 | <변경 전> - iSCSI로 연결된 두 스토리지 서버의 디스크 위에 RAID를 구성하고, 각 서비스 서버는 NFS로 연결하여 데이터스토리지 환경을 구축함 <변경 후> - iSCSI 디스크의 네트워크 부하를 최소화하기 위해 Apache 웹 서비스 관련 데이터만 iSCSI로 유지하고, 나머지 서비스(FTP, DNS, LOG)는 내장 디스크 기반으로 NFS를 재구성 - 스토리지 서버2는 스토리지 서버의 iSCSI, SATA 디스크 모두 NFS로 동기화 시켜 백업 전용 서버로 분리하여 안정성 강화 | 
변경사유 | - iSCSI 연결 시 네트워크 지연·불안정 문제로 인한 서비스 지연 발생 | 

## Slide 21: 각 서비스 서버
기획안 |  | 구축 결과
서비스 | LOG, FTP, DNS | 
사용이유 | - FTP : 내부 대용량의 파일 공유 시스템을 구현 - DNS : 도메인을 통해 접속하는 방식을 채택하여 IP 주소에 대한 유출 방지와 사용자 편의성을 고려 | 
변경사항 | <변경 전> - iSCSI로 구축 된 디스크 위에 모든 서비스 서버 nfs 연결 <변경 후> - 스토리지 내장 디스크에 nfs 연결 | 
변경사유 | iSCSI 네트워크 지연 | 

## Slide 22: 웹 서비스 서버
기획안 |  | 구축 결과
서비스 | Apache(PHP), Monitorix | 
사용이유 | - Apache : 시나리오 기반 경찰청 사이트를 운영하는 웹 서버를 구현 - Virtual Hosting : Domain Based Virtual Hosting과 접속 허용 IP 대역을 지정 외부용, 내부용 사이트를 각각 구성 - php : 웹 서버 운영과 관련하여 동적 리소스를 사용하기 위해서 사용 - Monitorix : 웹 서버를 운영하면서 트래픽이 몰려 서버가 다운되는 것에 대비하기 위해 모니터링용으로 사용 | 
변경사항 | - | 
변경사유 | - | 

## Slide 23: 웹 관리 팀
기획안 |  | 구축 결과
서비스 | SMB | 
사용이유 | SMB : Apache 운영에 필요한 설정 파일의 관리와 서비스 운영부서를 분리를 통한 협업환경의 편의성 제공 및 웹 서비스 서버 트래픽 경감 | 
변경사항 | 팀원 계정별 쿼터 적용 | 
변경사유 | - | 

## Slide 24: 5. 서버 구현 결과

## Slide 25
구현 결과 | 
설명 | ww2.police.tj는 10.5.96.0/20 대역의 네트워크만 접근할 수 있도록 설정한 결과

## Slide 26
구현 결과 | 
설명 | Apache 서버에서 test파일을 만들고(위) 중앙 Storage 서버에도 (아래) 생성되어 있는지 확인

## Slide 27
구현 결과 | 
설명 | DNS 서버(위)에서 nfs를 통해서 마운트 한 정보, 파일 생성 시 Storage 서버(아래)에서도 동일하게 생기는 것 확인

## Slide 28
구현 결과 | 
설명 | FTP 서버에서 사용자 계정 jh를 새로 생성하니 중앙 서버에서도 동일하게 홈 디렉터리가 생성되는 것을 확인

## Slide 29
구현 결과 |  | 
설명 | SMB(중앙 서버의 smb 계정 목록, 공유 자원 설정 현황, 10.5.96.4로 공유자원에 접속한 모습 | 

## Slide 30
구현 결과 | 
설명 | Disk quota 적용 여부 확인

## Slide 31
구현 결과 | 
설명 | Disk quota 적용 여부 확인

## Slide 32: 6. 파이썬

## Slide 33: 코드 흐름도

## Slide 34: 😸감사합니다😁