## Slide 1: ACL (Access control list)
킹왕짱 네트워크팀

## Slide 2: 목차
0. ACL이란
표준,named ACL 이론
표준,named ACL 실습
확장,named ACL 이론
확장,named ACL 실습

## Slide 3: 0. ACL이란??
ACL(Access control list)
네트워크 접근 제어 목록
사용 목적
라우터에서 보안제공, 네트워크의 트래픽 제어

## Slide 4: 1.표준 ACL(standard ACL)
출발지 IP 기반
번호: 1 ~ 99 & 1300 ~ 1999
위치: 목적지 근처(권장)

## Slide 5: 1.표준 ACL(standard ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list [번호] [permit | deny] [IP 주소] [와일드카드 마스크]
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists

## Slide 6: 1.표준 ACL(standard ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list [번호] [permit | deny] [IP 주소] [와일드카드 마스크]
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
1단계 : ACL 생성
access-list [번호] [permit | deny] [IP 주소] [와일드카드 마스크]
표준 ACL번호: 1~99 / 1300~1999
permit: 이 규칙과 일치하는 트래픽을 허용
deny: 이 규칙과 일치하는 트래픽을 거부
출발지 IP 주소(Source Address)
IP에서 어느 비트까지가 호스트 주소인지
알려주는 비트 마스크

## Slide 7: 1.표준 ACL(standard ACL)
2단계 : ACL 적용(인터페이스)
interface [인터페이스]
ip access-group [번호] [in | out]
표준 ACL번호: 1~99 / 1300~1999
ACL을 해당 인터페이스의 인바운드 또는 아웃바운드에 적용하는 설정

## Slide 8: 1.표준 ACL(standard ACL)
Inbound ACL
Outbound ACL
해당 포트로 들어오는 패킷이 라우터의 메모리나 다른 포트로 전달되기 전에 필터링
라우터가 처리(Routing)를 마친 패킷이 해당 포트를 떠나기 직전에 필터링

## Slide 9: 1.표준 ACL(standard ACL)
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
번외: 삭제
삭제는 설정했던 access-list 명령 앞에 no만 붙이면 된다.

## Slide 10: 1.표준 ACL(standard ACL)
원칙 | 설명
인터페이스 하나에 정책은 1개만 적용 | 하나의 인터페이스와 방향(IN/OUT) 조합에는 단 하나의 ACL 정책만을 적용
적용 대상 확장 | 물리적 인터페이스(포트)외에도 가상 인터페이스(포트)에도 ACL 지정이 가능.
정책 내 다중 Rule | 하나의 정책(ACL) 안에는 여러 개의 세부 규칙(Rule)을 순서대로 나열하여 지정할 수 있다. 이때 규칙(Rule)이 중첩되는 경우에는 규모가 작은 규칙을 먼저 적용해야 한다

## Slide 11: 1.표준 ACL(standard ACL)
원칙 | 설명
Top Down (위에서 아래로) | ACL 규칙을 위에서부터 아래로 패킷 검사
First Matching (최초 일치) | 패킷이 특정 규칙(Rule)과 최초로 일치하는 순간, 나머지 아래 규칙들은 전부 무시
Deny(Default) (거부가 기본값) | ACL 목록의 맨 마지막 줄에는 모든 트래픽을 거부하는 규칙이 명시적 또는 암묵적으로 존재 그렇기 때문에 Access list를 설정하자마자 전부 deny가 되기 때문에 permit을 해주어야 사용이 가능

## Slide 12: 1. named ACL (이름 기반 ACL)
access-list명을 숫자가 아닌 이름으로 쓰는 것
ex) ip access-list standard Block_HTTP
사용 이유
기억하기 쉽다.
Named ACL은 중간 삽입 수정이 가능하다.
named로 설정할 때는 표준인지 확장인지 명시해줘야 한다.

## Slide 13: 1. named ACL (이름 기반 ACL)
named 표준 ACL
표준 ACL 과 동일하지만 표준 ACL에서 쓰였던 번호 대신 문자로
정의
named로 설정할 때는 표준인지 확장인지 명시해줘야 한다.
명령어
ip access-list [standard | extended] [acl이름]
[permit | deny] [IP 주소] [와일드카드 마스크]

## Slide 14: 2. 표준,named ACL 실습

## Slide 15: 2. 표준,named ACL 실습(1)

## Slide 16: 2. 표준,named ACL 실습(2)

## Slide 17: 3. 확장 ACL (extended ACL)
등장 배경: 표준 ACL의 한계
표준 ACL과의 차이점
기준: 출발지 + 목적지 IP, 프로토콜, 서비스명(포트 번호)
번호: 100 ~ 199 & 2000 ~ 2699
위치: 출발지 근처 (권장)
사용 목적: 라우터에서 보안제공, 네트워크의 트래픽 제어

## Slide 18: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask [옵션: 서비스/포트]
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists

## Slide 19: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
protocol
출발ip 출발wildmask
목적ip 목적wildmask
[옵션: 서비스/포트]
[deny/permit/remark]
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호

## Slide 20: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
protocol
출발ip 출발wildmask
목적ip 목적wildmask
[옵션: 서비스/포트]
[deny/permit/remark]
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호
이 규칙과 일치하는 트래픽을 차단(거부) /이 규칙과 일치하는 트래픽을 허용(통과)/설명 문구(주석)를 삽입하여 ACL 규칙 목록의 가독성을 높인다.

## Slide 21: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
protocol
출발ip 출발wildmask
목적ip 목적wildmask
[옵션: 서비스/포트]
[deny/permit/remark]
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호

## Slide 22: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
protocol
출발ip 출발wildmask
목적ip 목적wildmask
[옵션: 서비스/포트]
[deny/permit/remark]
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호

## Slide 23: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
protocol
출발ip 출발wildmask
목적ip 목적wildmask
[옵션: 서비스/포트]
[deny/permit/remark]
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호

## Slide 24: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
Protocol, [옵션: 서비스/포트]
프로토콜 | 주요 서비스 | 주요 ACL 옵션
TCP | HTTP, FTP, SMTP, Telnet | • eq, gt, lt, range (포트 지정)
UDP | DNS, DHCP | • eq, gt, lt, range (포트 지정)
ICMP | ping, tracert | • echo (Ping 요청) • echo-reply (Ping 응답) • unreachable
IP | 모든 IP 트래픽 | (해당 없음)

## Slide 25: 3. 확장 ACL (extended ACL)
1단계: ACL 생성 (규칙 정의)
access-list 번호 [deny/dynamic/permit/remark] protocol 출발ip
출발wildmask 목적ip 목적wildmask eq 서비스/포트
2단계: ACL 적용 (인터페이스)
interface [인터페이스 ]
ip access-group [번호] [in | out]
3단계 : 설정된 ACL 확인
show ip access-lists
access-list 102 deny tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.20.100 eq ftp(21)
access-list 102 permit ip any any
예시 문장

## Slide 26: 4. 확장,named ACL 실습

## Slide 27: 4. 확장,named ACL 실습

## Slide 28: 4. 확장,named ACL 실습

## Slide 29: 4. 확장,named ACL 실습