## Slide 1: EIGRP
💙 킹왕짱 네트워크 💙

## Slide 2
동적 라우팅 프로토콜
링크 상태 라우팅 프로토콜
거리 벡터 라우팅 프로토콜
하이브리드
RIP, IGRP
OSPF, IS-IS
EIGRP
거리 벡터 + 링크 상태 = 하이브리드

## Slide 3: EIGRP가 뭘까?
enhanced IGRP(enhanced: 향상된)
Cisco 고유 프로토콜(현재는 오픈 표준화됨)
IGRP(Interior Gateway Routing Protocol: 내부 게이트웨이 라우팅 프로토콜)
Classful 프로토콜
수렴 속도 느림
Loop 발생 가능(거리 벡터의 문제점)
Cisco 전용이라 표준화 무리데스
사실상 단종!! 이제 사용 안합니다.

## Slide 4: RIP와 차이점
항목 | RIP | EIGRP
알고리즘 | Distance Vector | Hybrid
메트릭 | Hop Count | Bandwidth, Delay 등등,,,
최대 홉 수 | 15 | 224 (이론상 거의 무한대)
업데이트 방식 | 전체 라우팅 테이블 주기적 전송 | 변경사항만 전송
수렴 속도 | 느림 | 빠름 (DUAL)
사용 범위 | 소규모 네트워크 | 중·대규모 내부망

## Slide 5: 특징
udp 88번 포트 / rtp 자체 프로토콜로 데이터 전송
Classless  NO AUTO-SUMMARY
기본적으로 auto-summary
멀티캐스트(224.0.0.10) / RIPv2 멀티캐스트 주소: 224.0.0.9
하이브리드 방식
AS 번호 / PID 사용
Neighbor 자동 형성
DUAL
변경사항만 업데이트

## Slide 6: 하이브리드
Distance Vector(거리벡터) + Link State(링크 스테이트)
Distance Vector: hop count 계산
Link State: 회선 상태 고려

## Slide 7: Metric
Bandwidth(대역폭)
Delay(지연 시간)
↓ ↓ ↓ 쓰진 않고 참고만
Reliability(신뢰도)
Load(부하)
MTU(패킷 최대 전송 크기)
기본값이 거의 0이라서 계산 잘 안함
그냥 계산 x
클수록 야르 / 낮을 수록 메트릭 값 커짐
EIGRP는 경로 상 각 링크의 Delay를 모두 합한 값
경로 전체 Delay 합계 / 10

## Slide 8: AS number / PID
자율 시스템 번호(Autonomous System Number) 사용
동일 관리 받는 라우터들의 집합 번호
RIP와 다르게 한 라우터에서 PID(AS)가 다른 여러 개의 EIGRP 동작 가능
사용되는 이유
동일 장비에서 여러 개의 EIGRP 프로세스를 구분하기 위해
서로 다른 PID(=다른 AS 번호)의 EIGRP는 neighbor 불가
Router(config)# router eigrp [AS-number]

## Slide 9: 한 라우터에서 여러 개 사용 이유
네트워크 분리
- 하나의 라우터에서 서로 섞이면 안되는 네트워크를 운영할 때
가상 라우팅 테이블(VRF)과 함께 사용
- VRF(Virtual Routing and Forwarding) : 하나의 라우터 안에 여러 개의 독립된 라우팅 테이블을
만들어 서로 완전히 분리된 네트워크처럼 동작하게 하는 기술
재분배 정책 구성
- 서로 다른 EIGRP에서는 각각 라우팅 정보를 정책적으로 필터링하거나 변환해서 교환 가능
Migration 중 AS 간 이동 작업 필요할 때
- AS → 새로운 AS 로 네트워크를 옮겨야 할 때

## Slide 10: 패킷 종류
Hello | Neighbor 형성 및 유지
Update | 변경된 라우팅 정보 전달
Query | 대체 경로 요청 (DUAL Trigger)
Reply | Query에 대한 응답
ACK | Update/Query/Reply 패킷 확인

## Slide 11: Neighbor 자동 형성
라우팅 정보를 교환하기 전에 hello 패킷을 보내 neighbor 확인 및 인접 관계 구성
헬로 패킷은 224.0.0.10을 사용하고 네트워크(링크)에 따라 주기 다름
1.544Mbps 이하(프레임릴레이 멀티포인트): 헬로 주기 60초 / 유지 시간 180초
1.544Mbps 이상(이더넷, T1, PPP, HDLC): 헬로 주기 5초 / 유지 시간 15초
유지시간: 활성화되어 있는 이웃을 비활성 상태로 간주하기 전에
헬로패킷 기다리는 시간

## Slide 12: DUAL
DUAL(Diffusing Update Algorithm)
소문에 의한 확산
최적 경로를 선출하는 알고리즘 / 루프 방지 보장
Fast Convergence
Best Path(= Successor) 선택
Backup Path(= Feasible Successor) 유지 → 빠른 수렴

## Slide 13: DUAL
FD(Feasible Distance): Routing Table에 Successor로 기록
AD(Advertised Distance): 이웃 라우터가 광고한 그 목적지까지의 cost
RD(Reported Distance): AD와 의미 same
Feasible: 실행 가능한/실용적인

## Slide 14: DUAL : Successor 선정 과정
Successor는 FD가 가장 낮은 경로(Topology Table 참조)
Topology Table 검사
FD가 가장 작은 경로 선택
Routing Table에 등록
FS(Feasible Successor) 조건
AD(이웃이 알려준 경로) < FD(내가 알고 있는 경로)
루프 발생 가능성 x
백업 경로로 Topology Table에 저장

## Slide 15
DUAL

## Slide 16: 두 가지 업데이트 방식
RIP랑 다르게 라우팅 테이블 전체를 일정 주기로 이웃라우터에게 전송 x
대신 2가지 업데이트 실행
부분적 업데이트: 특정 경로에 변화 → 그 변경 부분만 업데이트
제한된 업데이트: 부분적 업데이트에 영향을 받는 라우터만 업데이트
→ 이게 좋은 점 : 필요한 정보만 업데이트 → 업데이트에 소요되는 네트워크 자원 최소화
Frame-relay같이 전용 회선을 사용하는 경우 아주 good

## Slide 17: Split-horizon
동작 목적
Hub-and-Spoke
Multipoint NBMA
Frame Relay
등등,,,
이웃 라우터로부터 라우팅 정보를 받은 인터페이스로 같은 정보를 보내면 루핑이 발생한다.
 자동으로 split-horizon으로 차단되어있다.
꺼주는 명령어
Router(config-if)# no ip split-horizon

## Slide 18: 테이블
Topology Table
Neighbor Table
Routing Table

## Slide 19: 설정 명령
Router(config)# router eigrp [AS-number] Router(config-router)# network [ip] [wildcard-mask] Router(config-router)# no auto-summary

## Slide 20: Routing Table
우리가 아는 그 라우팅 테이블
토폴로지 테이블을 참조하여 최종 선택된 경로만 저장
show ip route eigrp show ip route

## Slide 21: Neighbor Table(이웃 목록)
헬로 패킷으로 인접 라우터 자동 등록
이웃 라우터끼리만 라우팅 정보 교환
show ip eigrp neighbors

## Slide 22: Neighbor Table(이웃 목록)
show ip eigrp neighbors
H : handle 번호 / neighbor 번호
address : 이웃 라우터의 주소
Interface: 그 라우터로 연결되는 인터페이스
Hold: 마지막으로 받은 hello패킷 이후로의 시간 초
Uptime: 이웃으로 등록된 후 유지시간
SRTT: 이웃에게 Hello패킷과 Update 메시지를 주고 받는데 걸리는 시간
RTO: 재전송 타임아웃 시간/ 이 시간 내로 ACK가 안오면 재전송 발생
Q: 이웃에게 아직 보내지지 않은 eigrp 패킷 수(0이 정상)
Seq Num: EIGRP 패킷 시퀀스 번호. 패킷 순서 확인 및 중복 방지/ 패킷 보낼 때마다 1증가

## Slide 23: Topology Table 토폴로지 테이블
특정 목적지까지의 경로. 비순환 선형적 경로
FD(Feasible Distance)와 AD(Advertised Distance=Reported Distance)를 기록
FD = 자신 ~ 목적지 까지의 Metric
AD = 자신의 다음 라우터 (next hop) 로부터 목적지까지의 Metric
Successor(최적경로) : FD가 가장 낮음. 라우팅 테이블에 올라갈 경로
Feasible Successor(백업경로): AD < Successor FD ⇒ 루프X 보장
IP Routing Table에 Topology를 참고하여 Successor 경로를 라우팅 테이블에 올린다.
show ip eigrp topology

## Slide 24: Topology Table 토폴로지 테이블
show ip eigrp topology
코드 | 의미 | 설명
P | Passive | 정상 상태, 경로 계산 완료, 라우팅 정보 안정적임
A | Active | 경로 재계산 중, 이웃 라우터로부터 reply 대기 상태 (재탐색 중)
U | Update | Update 메시지를 통해 경로 정보 갱신 중
Q | Query | 이웃에게 Query 메시지 전송 중
R | Reply | Neighbor에게 Reply 메시지 송신 중
r | reply status | Neighbor로부터 Reply를 기다리는 상태
s | sia status | SIA 상태

## Slide 25: 이 완벽한 프로토콜의 한계
SIA : Stuck In Active
듀얼 알고리즘에서 빠져나오지 못하는 상태
특정 경로가 Active 상태 유지
사라진 경로에 대한 Query 패킷을 보낼 때 이웃 라우터의 네트워크 상황에 따라 Reply가 180초 안에 응답이 없으면 그 경로는 Active 상태에 갇히게 된다.
저속 회선, 대규모 EIGRP 도메인, 라우터 트래픽 몰릴 때, Query를 보냈는데 Query Ack를 보내지 않았을 때(수신 확인 안하면 재전송 하는데 15번 이상이면 이웃 관계 단절)

## Slide 26: SIA 해결하기~
1. 어느 이웃에서 문제 발생했는지 확인
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology active
2. 문제 이웃만 초기화(가장 안전한 방법)
clear ip eigrp neighbors <IP>
3. 그래도 Active 유지되면 전체 neighbor 초기화
clear ip eigrp neighbors
4. 여전히 SIA 발생하면 → EIGRP 프로세스 재시작
clear ip eigrp process
5. 트래픽 큐/링크 문제로 인한 SIA → 인터페이스 소프트 리셋
clear interface <interface-name>
6. 라우팅 테이블 갱신이 필요한 경우(재분배 문제 등)
clear ip route *

## Slide 27: 설정 명령
설정 확인 명령어
sh ip pro
K1=1 → Bandwidth 사용
K2=0 → Load 무시
K3=1 → Delay 사용
K4=0, K5=0 → Reliability 무시

## Slide 28
😁감사합니당 ^^
Thank you for listening😍